| Centre d’intérêt GRAFCET ET PROGRAMMATION Poste de travail SYSTEME DE CONDITIONNEMENT DE MEDICAMENTS Durée 3h00 |  |
| --- | --- |

PROBLÈME TECHNIQUE

## Vous devez construire un grafcet conforme au cahier des charges et valider le fonctionnement.

| PRÉREQUIS NÉCESSAIRES | MATÉRIELS FOURNIS |
| --- | --- |
| Cours sur le grafcet TD Chaîne de lavage TD Mélange homogène | Sytème de conditionnement de médicaments Automate TSX Micro Une documentation du logiciel PL7 Micro Un ordinateur |

| NOMS | Date : |
| --- | --- |

| Objectif du TP : Vous devez être capable, à partir du cahier des charges d'élaborer le grafcet et de valider le fonctionnement sur la système. |
| --- |
| Objectifs nouveaux à atteindre : | Bien | Passable | Insuffisant |
| Programmation du module CHART avec les transitions |  |  |  |
| Programmation du module POST |  |  |  |
| Programmation et paramétrage du bloc temporisation |  |  |  |
| Approfondissement |  |  |  |
| Évaluation des pré-requis : |
| Recherche du grafcet de fonctionnement |  |  |  |
| Recherche des équations de sorties |  |  |  |
| Configuration de l’automate et des modules E/S |  |  |  |
| Évaluation du déroulement du TP : |
| Autonomie – Utilisation des connaissances |  |  |  |
| Implication et efficacité |  |  |  |
| Mise en œuvre des essais et fonctionnement attendu |  |  |  |
| Qualité du compte rendu et/ou explications orales |  |  |  |
| Bilan du TP : | A | B | C |
| Observations : |

1 - CAHIER DES CHARGES

La conditionneuse est constituée de deux modules indépendants.

- Module N°1 : Remplissage des flacons

- Module n°2 : Bouchage des flacons

L'étude porte sur le module n°2 : fonction bouchage

Contraintes de fonctionnement

Remarque :

Le bouchage d'un flacon est réalisé en 3 phases qui devront être regroupées dans le même grafcet.

La gestion du convoyeur est indépendante du bouchage il est toujours en fonctionnement même quand la palette est bloquée.

* Phase N°1 : Préparation avant bouchage

- Quand une palette est détectée (Pp) au poste de bouchage et si la machine est sous tension (KS), la palette est arrêtée par le vérin stoppeur VS.

- 3s après que la palette soit bloquée et si un flacon est détecté par (Pf), la palette doit être mise en position par le vérin VP pour effectuer l'opération de bouchage.

- 2s après que la palette soit mise en position et si la ventouse est en position haute et à gauche la phase 2 pourra commencer.

* Phase n°2 : Le bouchage

La palette est maintenue en position et la phase n°1 est achevée :

- Pour pouvoir lancer le cycle de bouchage, il faut que les conditions précédentes sont réunies : alors le cycle suivant se déroule dans l'ordre de 1 à 6

Remarques :

( Pendant les phases de 1 à 4 il faut maintenir le vide dans la ventouse VE en même temps que le déplacement du bouchon.

( Pendant les phases de 5 à 6 le vide dans la ventouse VE doit être supprimé.

* Phase N°3 : Libération de la palette

Quand le flacon est bouché et que le manipulateur à repris sa position initiale (ventouse en position haute et à gauche).

Le vérin stoppeur VS libère la palette et le grafcet retourne en position initiale en attendant une nouvelle palette.

2 - TRAVAIL DE PRÉPARATION

- En utilisant le dossier technique bleu complétez le tableau d'affectation des entrées/ sorties qui seront utilisées pour la gestion du module n°2. Document réponse 1.

- Recherchez le grafcet correspondant au fonctionnement décrit dans le cahier des charges du point de vue partie commande (préactionneurs). Document réponse 3

- Faites valider votre préparation par le professeur.

- Sur le même grafcet écrivez en rouge le point de vue automate. Document réponse 3

- Ecrivez les équations de sorties de préactionneurs. Document réponse 2

- Faites valider votre préparation par le professeur.

3 - TRAVAIL DE PROGRAMMATION

- Programmez votre solution sous PL7 MICRO.

- Sauvez votre programme dans le dossier Conditionneuse présent dans le répertoire classe 1STI sur le réseau.

Utilisez la documentation technique PL7 MICRO à votre disposition.

- Transférez votre programme dans l'automate.

- Validez le fonctionnement en présence de votre professeur.

4 - TRAVAIL D'APPROFONDISSEMENT

Modification du grafcet

- S'il n'y a pas de flacon sur la palette, celle-ci doit être libérée immédiatement sans effectuer la phase de bouchage.

- Dans la phase n°2 pour le bouchage, si les conditions initiales ne sont par réunies, (ventouse en position haute et à gauche), il faut prévoir une initialisation avant de lancer le bouchage.

Travail de programmation

- Modifiez en rouge votre grafcet (document réponse 2) afin de prendre en compte la nouvelle spécification de fonctionnement.

- Faites valider votre préparation par le professeur.

- Reprenez votre programme sous PL7 MICRO et réaliser la modification.

- Transférez votre programme dans l'automate.

- Validez le fonctionnement en présence de votre professeur.

DOCUMENT RÉPONSE 1

## Liste des entrées / sorties automate module n°2

SORTIES AUTOMATE

| Fonction | Actionneurs | Préactioneurs (mnémoniques) | Bistable / monostable | Adresses sorties automate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ENTRÉES AUTOMATE

| Fonction | Désignation | Adresses des entrées automate |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT RÉPONSE 2 : Équations des sorties

DOCUMENT RÉPONSE 3

# Text boxes

Fcg

TRANSFERT A GAUCHE

10

Fch

MONTEE VENTOUSE

9

VIDE

Fcb

DESCENTE VENTOUSE

2s/X8

7

VIDE

VIDE

Fcd

TRANSFERT A DROITE

6

VIDE

Fch

MONTEE VENTOUSE

"Attente"

8

/PF

VSTOPPEUR-

11

Bouchon

Flacon

Vérin déplacement de la ventouse.

- Positon haute.

- Position basse.

5

VIDE

0

1s /X4

"Attente"

Vérin transfert du bouchon

- Transfert gauche à droite

- Transfert droite à gauche

Prise du bouchon

Attente de 1s

Dépose du bouchon sur le flacon

Attente de 2s

4

(

(

(

(

(

(

Fcb

DESCENTE VENTOUSE

3

Fch.Fcg . 2s/X2

PF . 3s/X1

VPOSITION

2

PP.KS

VSTOPPEUR+

X11

X0

1

2

1

0